## Slide 1
BENCHMARK SELECTION / CBRD-27193
CUBRID Page Buffer
벤치마크 비교·실험 설계
hit / miss를 추적하고
MySQL·PostgreSQL과 같은 부하에서 비교한다
CUBRID
MySQL / InnoDB
PostgreSQL
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
01 / 25
Notes: CUBRID Page Buffer 벤치마크 비교·실험 설계 한국어 발표 자료. 비교 DB는 사용자 미지정 부분을 CUBRID, MySQL(InnoDB), PostgreSQL로 가정했다. 실행 시간은 계획 예산이며 실측이 아니다. 실제 서버/드라이버 버전과 CUBRID revision은 첫 실행 전에 고정한다. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 2
01 / RECOMMENDATION
추천: 공통 읽기 부하부터, 트랜잭션 부하로 확장
1
JDBC 또는 YCSB C
같은 키 요청열로 랜덤 읽기
작업 집합 / 버퍼 비율 3단계
카운터·처리량·지연 수집 검증
2
Hot-set + Scan
자주 읽는 집합에 큰 스캔 추가
hot 요청의 hit·p99·회복 시간
교체 정책의 영향 조사
3
TPC-C / TPROC-C
읽기·쓰기·트랜잭션 혼합
flush·checkpoint·동시성 포함
실제 업무에 가까운 영향 확인
비교 판단 = 성공 처리량 + p95/p99 + 읽기 비용. hit rate는 원인을 설명하는 지표다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
02 / 25
[S1] 근거
[S2] 근거
[S3] 근거
[S4] 근거
Notes: 추천: 공통 읽기 부하부터, 트랜잭션 부하로 확장 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): S1: sysbench: 기능·드라이버·시간·분포 https://github.com/akopytov/sysbench S2: YCSB: C / B / A workload 정의 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/workloads S3: YCSB JDBC: 연결·스키마 호환성 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/jdbc S4: TPC-C 5.11: 부하·측정 120분 https://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/pdf/tpc-c_v5.11.0.pdf HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 3
02 / WHAT A MISS MEANS
DB 버퍼 miss와 실제 장치 읽기를 구분한다
SQL 요청
한 SQL이 여러 페이지 접근
DB buffer
엔진 자체 hit / miss
OS cache
엔진 miss도 메모리에서 충족 가능
Storage
실제 장치 I/O
→
→
→
엔진 카운터 + OS·장치 지표를 같은 시간축으로 수집
hit/miss 비율과 iostat의 읽기량은 서로 다른 층을 설명한다
서버 재시작만으로 OS cache까지 cold 상태가 되는 것은 아니다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
03 / 25
[S8] 근거
[S9] 근거
Notes: DB 버퍼 miss와 실제 장치 읽기를 구분한다 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): S8: MySQL 8.4: InnoDB 상태 변수 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-status-variables.html#statvar_Innodb_buffer_pool_read_requests S9: PostgreSQL 18: 통계·캐시 범위 https://www.postgresql.org/docs/18/monitoring-stats.html#MONITORING-PG-STAT-DATABASE-VIEW HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 4
03 / WORKING SET ÷ BUFFER
부하 강도는 작업 집합 / 버퍼 비율로 조절한다
0.25×
대부분 hit를 유도
hit 경로 CPU·latch·동시성
1×
용량 경계
locality·교체 민감도
4×
지속 miss를 유도
victim 탐색·페이지 읽기
작업 집합 = 실제 접근하는 데이터·인덱스 페이지. 비율은 조건 예시이며 hit %를 보장하지 않는다.
예: 버퍼 4 GiB일 때 접근 footprint 1 / 4 / 16 GiB. 총 파일 크기와 구분한다.
B의 설정: CUBRID data_buffer_size / MySQL innodb_buffer_pool_size / PostgreSQL shared_buffers
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
04 / 25
Notes: 부하 강도는 작업 집합 / 버퍼 비율로 조절한다 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 5
04 / CANDIDATE MAP
후보 5종: 버퍼 원인 분석과 업무 대표성을 나눠 선택
후보
잘 보는 것
CUBRID 연동
이번 용도
공통 JDBC 부하
hit·miss·scan을 직접 통제
직접 구현·검증
1차 원인 분석
YCSB
키 기반 읽기·쓰기·locality
JDBC 호환성 검증 필요
1차 공통 부하 후보
sysbench OLTP
간단한 OLTP·동시성
기본 CUBRID driver 없음
참조·이식 비용 검토
TPC-C 계열
트랜잭션·dirty·flush
HammerDB/BenchBase 이식
2차 업무 부하
pgbench
PostgreSQL 내부 기준선
PostgreSQL 전용
PG 교차 확인용
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
05 / 25
[S1] 근거
[S2] 근거
[S3] 근거
[S5] 근거
[S6] 근거
[S10] 근거
Notes: 후보 5종: 버퍼 원인 분석과 업무 대표성을 나눠 선택 TPC-C는 benchmark specification, HammerDB와 BenchBase는 실행 도구다. HammerDB 기본 지원 목록과 BenchBase DatabaseType enum에 CUBRID가 없음을 확인했다. JDBC 지원만으로 CUBRID에서 무수정 실행이 된다고 간주하지 않는다. 근거 (2026-10-19 조회): S1: sysbench: 기능·드라이버·시간·분포 https://github.com/akopytov/sysbench S2: YCSB: C / B / A workload 정의 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/workloads S3: YCSB JDBC: 연결·스키마 호환성 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/jdbc S5: HammerDB: 기본 지원 DB 목록 https://github.com/TPC-Council/HammerDB/blob/2611d3cc0731393f6561e28daef4ff6a1d273c08/README.md S6: BenchBase: DatabaseType 목록 https://github.com/cmu-db/benchbase/blob/1aae2572924bc210382652f2c05e498636dea3f2/src/main/java/com/oltpbenchmark/types/DatabaseType.java S10: PostgreSQL 18: pgbench https://www.postgresql.org/docs/18/pgbench.html HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 6
05 / SYSBENCH
sysbench: 단순하고 빠르지만 CUBRID driver가 필요
특징
oltp_point_select / read_only / read_write
동시 접속 수·시간·키 분포를 조절
DB hit rate는 별도 모니터로 수집
장점
단순한 랜덤 읽기 baseline에 적합
부하 설정·반복 자동화가 쉬움
분포를 고정해 locality 영향 비교
단점·주의
기본 DB driver는 MySQL·PostgreSQL
CUBRID는 driver/외부 연동 구현 필요
memory·fileio 모드는 DB 버퍼 측정이 아님
실행 시간 예산
warm-up 3–5분 + 측정 10–15분
1회 약 13–20분 / 데이터 준비 별도
배포판의 실제 옵션은 --help로 확인
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
06 / 25
[S1] 근거
Notes: sysbench: 단순하고 빠르지만 CUBRID driver가 필요 sysbench README의 warmup-time 표기만으로 모든 배포 버전의 지원을 가정하지 않는다. 필요하면 별도 warm-up 실행 후 측정 구간을 시작한다. 기본 random distribution을 그대로 두지 말고 uniform/zipfian 등의 설정과 seed를 기록한다. 근거 (2026-10-19 조회): S1: sysbench: 기능·드라이버·시간·분포 https://github.com/akopytov/sysbench HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 7
06 / YCSB
YCSB: locality와 읽기·쓰기 비율을 비교하기 좋다
특징
C: 100% read / B: 95% read·5% update
A: 50% read·50% update
키 분포·record 크기·thread 수를 조절
장점
같은 단순 부하를 여러 DB에 적용
uniform ↔ Zipfian으로 locality 비교
DB 교체와 부하 정의를 분리 가능
단점·주의
JDBC binding의 DDL·쿼리 호환성 검증
기본 schema는 실제 업무의 join을 대표하지 않음
scan은 full table scan과 동일하지 않음
실행 시간 예산
warm-up 3–5분 + 측정 10–15분
1회 약 13–20분 / load 단계 별도
기본 1,000 records는 압력 실험에 너무 작음
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
07 / 25
[S2] 근거
[S3] 근거
Notes: YCSB: locality와 읽기·쓰기 비율을 비교하기 좋다 C/B/A 기본 설정은 upstream workloads 파일 근거. Workload C 기본 분포는 zipfian. 큰 순차 스캔에 의한 오염 실험은 별도 부하를 사용한다. CUBRID에서 JDBC binding을 실제 실행한 결과는 없다. 근거 (2026-10-19 조회): S2: YCSB: C / B / A workload 정의 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/workloads S3: YCSB JDBC: 연결·스키마 호환성 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/jdbc HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 8
07 / TPC-C · TPROC-C
TPC-C 계열: 현실적인 혼합 부하, 원인 분리는 어렵다
특징
주문·결제 등 여러 트랜잭션의 조합
warehouse 규모로 데이터량 조절
읽기·쓰기·동시성과 flush를 함께 자극
장점
버퍼 개선이 업무 성능에 주는 영향 확인
장시간 dirty·checkpoint 동작 관찰
검증된 업무형 부하와 연결 가능
단점·CUBRID 연동
lock·log·클라이언트 병목이 섞일 수 있음
HammerDB·BenchBase 기본 목록에 CUBRID 없음
DDL·SQL·트랜잭션 의미까지 이식·검증
실행 시간 예산
엔지니어링: warm-up 10–30분
측정 30–60분 → 총 40–90분
정식 TPC-C: 정상 상태 뒤 측정 최소 120분
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
08 / 25
[S4] 근거
[S5] 근거
[S6] 근거
Notes: TPC-C 계열: 현실적인 혼합 부하, 원인 분리는 어렵다 HammerDB TPROC-C는 TPC-C 파생 부하이며 정식 audited TPC-C 결과로 표시하지 않는다. 짧은 engineering run은 공식 tpmC 공표 근거가 아니다. NOPM/TPS/완료 트랜잭션의 정의를 기록한다. 활성 warehouse와 client routing을 확인해야 DB 전체 크기를 working set으로 오인하지 않는다. 근거 (2026-10-19 조회): S4: TPC-C 5.11: 부하·측정 120분 https://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/pdf/tpc-c_v5.11.0.pdf S5: HammerDB: 기본 지원 DB 목록 https://github.com/TPC-Council/HammerDB/blob/2611d3cc0731393f6561e28daef4ff6a1d273c08/README.md S6: BenchBase: DatabaseType 목록 https://github.com/cmu-db/benchbase/blob/1aae2572924bc210382652f2c05e498636dea3f2/src/main/java/com/oltpbenchmark/types/DatabaseType.java HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 9
08 / CONTROLLED JDBC WORKLOAD
공통 JDBC 부하: page buffer 질문에 가장 직접적
최소 부하
SELECT payload FROM bench WHERE id = ?
동일 schema 의미·row 폭·인덱스
동일 seed와 client별 키 요청열
장점
부하를 한 변수씩 바꿔 원인 분석
hot-key / uniform / scan 단계 직접 제어
CUBRID·MySQL·PG에 공통 JDBC 실행기
단점·검증 범위
구현·결과 검증·지연 계측을 직접 책임
공식 표준 benchmark 점수는 아님
JDBC·network·query 실행 비용도 포함
실행 시간 예산
기본 읽기: warm-up 5분 + 측정 10분
hot → scan 동시 실행 → 회복: 15–30분
개발·호환성 검증 시간은 별도
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
09 / 25
[S12] 근거
Notes: 공통 JDBC 부하: page buffer 질문에 가장 직접적 제안 SQL은 설계 예시이며 세 DB에서 검증한 실행기가 아니다. payload를 실제로 읽고 결과 크기/검증 값을 확인한다. covering index로 heap 접근이 생략되거나 결과 캐시가 페이지 접근을 생략하는지 실행 계획으로 점검한다. 기존 전략 문서의 최소 읽기 부하 제안을 확장한 새 제안이다. 근거 (2026-10-19 조회): S12: 기존 pgbuf 벤치마크 전략 ../CBRD-27423/benchmark-strategy-2026-10-19.md HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 10
09 / PGBENCH
pgbench: PostgreSQL 기준선 확인용 보조 도구
특징·장점
PostgreSQL용 부하 생성 도구
-S: select-only / -f: custom script
간단한 PG 단독 재현·성능 교차 확인
사용 목적
공통 JDBC 부하 결과와 PG 자체 부하 비교
클라이언트 병목 가능성 조사
PG buffer-pressure 결과의 보조 기준선
단점·주의
세 DB 공통 비교의 주 실행기로 부적합
기본 부하는 TPC-B 파생이며 TPC-C 아님
서로 다른 부하의 TPS를 직접 비교하지 않음
실행 시간 예산
warm-up 3–5분 + 측정 10–15분
1회 약 13–20분
초기화·index 생성·통계 준비는 별도
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
10 / 25
[S10] 근거
Notes: pgbench: PostgreSQL 기준선 확인용 보조 도구 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): S10: PostgreSQL 18: pgbench https://www.postgresql.org/docs/18/pgbench.html HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 11
10 / EXPERIMENT SET — PROPOSAL
권장 workload 세트: hit 경로부터 flush까지
조건
설정 예시
분리해서 볼 질문
R1 / cached
uniform read · W/B ≈ 0.25
hit 경로 CPU 비용과 동시성
R2 / pressure
uniform read · W/B ≈ 1, 4
용량 경계·miss·victim 탐색 비용
R3 / locality
같은 W/B에서 Zipfian read
인기 페이지를 잘 보존하는가
R4 / scan
hot read → 큰 scan 병행 → 회복
hot 요청의 p99·hit·회복 시간
W1 / mixed
95/5 또는 50/50 read/update
dirty·flush·대기·장치 쓰기
W/B = active footprint / engine buffer bytes. 단일 client로 시작하고 8·32 clients 등으로 확장한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
11 / 25
Notes: 권장 workload 세트: hit 경로부터 flush까지 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 12
11 / FAIR COMPARISON
공정한 비교는 두 질문을 별도 실험으로 답한다
A. 같은 업무·자원에서 누가 빠른가
같은 row 수·payload·키 요청열·SQL 의미
같은 총 메모리·CPU·storage 예산
격리·durability·동시 접속 조건 명시
DB별 실제 데이터·인덱스 footprint 기록
B. 같은 buffer 압력에서 어떻게 동작하는가
DB마다 W/B를 0.25 / 1 / 4로 맞춤
페이지 크기·저장 구조의 차이 기록
부하 의미·locality·동시성은 고정
동일 engine buffer만으로 RAM 공정성을 주장하지 않음
하나의 실행에 두 공정성을 억지로 섞지 않는다. OS cache·총 메모리·실제 footprint를 함께 보고한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
12 / 25
Notes: 공정한 비교는 두 질문을 별도 실험으로 답한다 A는 end-to-end 업무 비교, B는 buffer pressure에 따른 동작 진단이다. PostgreSQL shared_buffers와 OS cache, MySQL buffer pool과 기타 메모리, CUBRID data buffer와 기타 메모리의 경계를 기록한다. page size를 강제로 같게 만드는 것이 항상 타당하지 않으므로 실제 설정과 바이트를 함께 남긴다. 실험 실행 순서를 교차하고 전용 서버 또는 충분히 격리된 자원에서 직렬 측정한다. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 13
12 / INTERVAL METRICS
hit / miss는 측정 구간의 카운터 차이로 계산
Δcounter = 측정 종료값 − 측정 시작값
CUBRID / MySQL
miss proxy = Δreads / Δfetches
hit proxy = 1 − miss proxy
PostgreSQL
hit = Δhits / (Δhits + Δreads)
miss = Δreads / (Δhits + Δreads)
분모 0은 N/A. counter reset·서버 재시작이 있으면 구간을 무효 처리한다.
샘플 hit %를 단순 평균하지 말고, 구간 카운터 합계로 전체 비율을 계산한다.
서로 다른 DB의 counter를 같은 페이지 요청의 정확한 계수로 간주하지 않는다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
13 / 25
[S7] 근거
[S8] 근거
[S9] 근거
[S11] 근거
Notes: hit / miss는 측정 구간의 카운터 차이로 계산 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): S7: CUBRID: statdump·페이지 카운터 https://github.com/CUBRID/cubrid-manual/blob/3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03/en/admin/admin_utils.rst#L1114-L1155 S8: MySQL 8.4: InnoDB 상태 변수 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-status-variables.html#statvar_Innodb_buffer_pool_read_requests S9: PostgreSQL 18: 통계·캐시 범위 https://www.postgresql.org/docs/18/monitoring-stats.html#MONITORING-PG-STAT-DATABASE-VIEW S11: CUBRID: hit ratio 공식 https://github.com/CUBRID/cubrid-manual/blob/3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03/en/admin/admin_utils.rst#L2448-L2455 HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 14
13 / CUBRID TRACKING
CUBRID: statdump raw counter를 함께 보존
cubrid statdump -i 1 -c benchdb
카운터
사용 방법
Num_data_page_fetches
F: 논리 페이지 fetch 누계
Num_data_page_ioreads
R: 엔진 페이지 read 누계
Data_page_buffer_hit_ratio
참고 비율. 최종 구간 값은 ΔF·ΔR로 재계산
선택한 CUBRID revision에서 집계 경로·누락·동시성 의미를 확인한 뒤 miss proxy로 사용한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
14 / 25
[S7] 근거
[S11] 근거
Notes: CUBRID: statdump raw counter를 함께 보존 근거는 cubrid-manual develop 3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03, admin_utils.rst 1114–1155,1832–1839,2453–2455. 매뉴얼의 (fetches-ioreads)/fetches 공식을 동일 측정 구간 delta에 적용하는 제안이다. 서버 버전의 실제 계측 정확성을 증명하지 않는다. 기존 CBRD-26500/PR7157 조사와 같이 비정상 비율이 발견되면 raw counter·revision을 보존하고 집계 의미를 조사한다. 이번 자료에서 해당 PR의 현재 상태는 새로 확인하지 않았다. 근거 (2026-10-19 조회): S7: CUBRID: statdump·페이지 카운터 https://github.com/CUBRID/cubrid-manual/blob/3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03/en/admin/admin_utils.rst#L1114-L1155 S11: CUBRID: hit ratio 공식 https://github.com/CUBRID/cubrid-manual/blob/3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03/en/admin/admin_utils.rst#L2448-L2455 HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 15
14 / MYSQL · INNODB TRACKING
MySQL: InnoDB 수요 읽기와 read-ahead를 분리
SHOW GLOBAL STATUS의 변수
의미
Innodb_buffer_pool_read_requests
F: 논리 읽기 요청
Innodb_buffer_pool_reads
R: buffer pool에서 충족하지 못한 읽기
Innodb_buffer_pool_read_ahead
read-ahead가 buffer로 읽어 온 페이지
Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted
접근되지 않고 퇴출된 read-ahead 페이지
기본 hit proxy = 1 − ΔR/ΔF. scan에서는 read-ahead·read bytes도 별도로 함께 해석한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
15 / 25
[S8] 근거
Notes: MySQL: InnoDB 수요 읽기와 read-ahead를 분리 MySQL 8.4 Reference Manual의 server status variables 근거. GLOBAL 누계이므로 전용 instance 또는 다른 부하의 영향을 통제한다. 수요 miss proxy와 prefetch 페이지 카운트는 동일 항목이 아니며 임의로 더해 hit 공식에 넣지 않는다. 버퍼 읽기를 물리 장치 읽기와 동일시하지 않는다. 근거 (2026-10-19 조회): S8: MySQL 8.4: InnoDB 상태 변수 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-status-variables.html#statvar_Innodb_buffer_pool_read_requests HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 16
15 / POSTGRESQL TRACKING
PostgreSQL: shared buffer hit와 OS cache를 구분
SELECT blks_hit, blks_read, stats_reset
FROM pg_stat_database WHERE datname = 'benchdb';
기본 지표
H = Δblks_hit / R = Δblks_read
hit = H / (H + R)
DB별 누계에서 측정 구간 차이 사용
추가 해석
blks_hit는 PostgreSQL buffer hit
OS filesystem cache hit는 포함하지 않음
세부 I/O는 pg_stat_io 등으로 보완
수집은 짧은 별도 트랜잭션으로 수행한다. 긴 트랜잭션의 통계 snapshot 고정을 피한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
16 / 25
[S9] 근거
Notes: PostgreSQL: shared buffer hit와 OS cache를 구분 PostgreSQL 18 문서 근거. 통계는 집계/갱신 지연이 있을 수 있으므로 1초 표본을 완벽한 동시 snapshot으로 취급하지 않는다. stats_reset와 서버 시작 시각을 보존하고 측정 종료 통계의 반영을 확인한다. 필요 시 pg_stat_clear_snapshot() 또는 stats_fetch_consistency 설정을 검토한다. pg_stat_io의 바이트 환산은 버전별 op_bytes/단위를 확인한다. 근거 (2026-10-19 조회): S9: PostgreSQL 18: 통계·캐시 범위 https://www.postgresql.org/docs/18/monitoring-stats.html#MONITORING-PG-STAT-DATABASE-VIEW HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 17
16 / COLLECTION PIPELINE
수집 파이프라인: 같은 시간축에 성능·원인·상태를 묶는다
실행기
성공 ops/s·p95/p99
오류·timeout·완료 결과
→
DB 수집기
누적 raw counter
1–5초 간격·reset 감지
→
OS 수집기
CPU·RSS·장치 I/O
iostat·pidstat 등
→
구간 분석
시작/끝 timestamp
Δcounter·분포·편차
측정 전에 baseline snapshot → 정해진 구간 실행 → 종료 snapshot
클라이언트 CPU·연결 수·오류율을 함께 기록해 부하 생성기 병목을 확인한다.
상세 trace·perf는 별도 진단 실행으로 수집하고, 기본 성능 표본과 구분한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
17 / 25
Notes: 수집 파이프라인: 같은 시간축에 성능·원인·상태를 묶는다 1–5초 수집은 제안 주기이며 저부하에서는 수집 overhead를 따로 확인한다. 실험 간 clock alignment와 시작/종료 경계를 기록한다. 서버 CPU는 PostgreSQL backend·background process 및 CUBRID broker/CAS 등 관련 구성요소를 포함할 범위를 명시한다. scan 실험에서는 전체 hit ratio뿐 아니라 hot read client의 latency를 별도로 수집한다. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 18
17 / TIME PER CONFIGURATION
1회 실행: 단순 읽기 13–20분, TPC-C 계열 40–90분
부하
warm-up
측정
합계
sysbench / YCSB read
3–5분
10–15분
13–20분
공통 JDBC read
5분
10분
15분
hot → scan → 회복
단계별 안정화 포함
구간별 수집
15–30분
TPC-C 계열 개발 비교
10–30분
30–60분
40–90분
정식 TPC-C
정상 상태까지
최소 120분
120분 + 준비·warm-up
정식 TPC-C 최소 측정만 규격값이다. 나머지는 제안 예산이며 loading·index·호환성 개발은 제외한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
18 / 25
[S4] 근거
Notes: 1회 실행: 단순 읽기 13–20분, TPC-C 계열 40–90분 warm-up은 고정 시간 종료가 아니라 throughput/hit/read 등 구간 동작의 안정 여부를 확인한다. 랜덤 큰 working set은 이 예산보다 훨씬 오래 걸릴 수 있다. dirty workload는 여러 checkpoint/flush cycle을 포함하도록 측정 시간을 늘린다. 정식 TPC-C 5.11 clause 5.5.2.1은 최소 120분 measurement 요구이며 표의 전체 시간이 certification 절차 전체를 뜻하지 않는다. 근거 (2026-10-19 조회): S4: TPC-C 5.11: 부하·측정 120분 https://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/pdf/tpc-c_v5.11.0.pdf HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 19
18 / TOTAL RUN BUDGET
3개 DB를 반복 비교하면 기본 matrix만 6시간 45분
3 DB × 3 비율 × 3 반복 × 15분
= 405분 / 6시간 45분
CUBRID 변경 전·후까지
후보 빌드 1개 추가: +2시간 15분 → 총 9시간
client 수 1 / 8 / 32로 확대
기본 matrix의 3배: 20시간 15분
가정: read 부하 1종·동시성 1개·warm-up 5분+측정 10분. 직렬 실행. 준비·scan·TPC-C는 별도.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
19 / 25
Notes: 3개 DB를 반복 비교하면 기본 matrix만 6시간 45분 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 20
19 / SETUP & DATA LOADING
준비 시간은 실행 시간과 별도 예산으로 잡는다
연동 준비
JDBC 연결·DDL·parameter binding·오류 처리
트랜잭션·결과 일치·지연 측정 검증
미지원 driver 이식은 별도 개발 작업
데이터 준비
데이터 생성·적재·index·통계 갱신
동일 논리 데이터와 실제 footprint 기록
재실행을 위한 데이터 이미지 준비
적재 시간의 계산 예시 — 실측 아님
1,000만 rows ÷ 1만 rows/s ≈ 16.7분 / 1천 rows/s라면 ≈ 2시간 47분
예시는 순수 적재만 계산했다. index·분석·동기화·호환성 수정과 각 DB의 준비 시간은 추가된다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
20 / 25
Notes: 준비 시간은 실행 시간과 별도 예산으로 잡는다 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 21
20 / HOW TO REPORT RESULTS
결과는 hit % 순위보다 비용과 응답을 함께 읽는다
비교 항목
표시 단위
해석
업무 성능
성공 ops/s · p95/p99 ms
최대 처리량 / 같은 요청률의 지연을 분리
캐시 동작
hit/miss proxy · 엔진 read/op
왜 성능 차이가 생겼는가
I/O 비용
장치 read bytes/op · IOPS · 지연
OS cache 아래 장치 비용은 얼마인가
CPU·메모리
CPU 시간/op · 총 RSS/메모리
자원을 얼마나 쓰는가
재현성·정합성
반복 범위 · 오류율 · 결과 검증
차이가 안정적이고 유효한가
페이지 크기·내부 접근 횟수가 다르므로 엔진 read/op도 진단값이다. 공통 업무 성능과 함께 해석한다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
21 / 25
Notes: 결과는 hit % 순위보다 비용과 응답을 함께 읽는다 장치 read bytes/op는 해당 부하로 귀속 가능한 전체 읽기 바이트 / 성공 operation 수로 정의하고 공용 장치의 다른 부하를 배제한다. 실제 buffer read bytes를 논리 요청 수×page size로 임의 계산하지 않는다. hit rate가 높아도 논리 접근·CPU 비용이 더 클 수 있다. p99의 반복 간 변동과 오류·timeout·미완료 수를 생략하지 않는다. 이번 자료에는 측정 데이터/DB 성능 순위가 없다. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 22
21 / NEXT EXPERIMENT — PROPOSAL
첫 실행에서 확정할 네 가지
1. 공통 실행기
기존 JDBC 부하 유무 확인 → 없으면 최소 read runner
YCSB JDBC 호환성이 확보되면 같은 부하로 재사용
2. 최소 matrix
단일 client · uniform read · W/B 0.25 / 1 / 4
3회 반복 · 1회 warm-up 5분 + 측정 10분부터
3. 수집·환경
CUBRID/MySQL/PG raw counter + latency + OS I/O
실제 버전·page size·총 메모리·데이터 footprint 고정
4. 확장 조건
baseline 편차·정합성 확인 후 client 수·scan·update 확장
TPC-C 이식 범위·담당·검증 비용을 별도 결정
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
22 / 25
Notes: 첫 실행에서 확정할 네 가지 미합의 사항을 확정 사항처럼 기록하지 않는다. 이 PPT 제작은 작업 374의 실제 회의 합의나 작업 269의 POC 완성을 뜻하지 않는다. CBRD-27193 EPIC의 비교 전략 제안이며 단일 PR에 대한 성능 결과가 아니다. 근거 (2026-10-19 조회): HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 23
APPENDIX / SOURCES
근거 자료 ① — benchmark와 CUBRID 연동 판단
[S1] sysbench: 기능·드라이버·시간·분포
MySQL·PostgreSQL driver / 시간·분포 / OLTP script
[S2] YCSB: C / B / A workload 정의
Workload C·B·A의 read/update 비율과 기본 분포
[S3] YCSB JDBC: 연결·스키마 호환성
JDBC driver 설정 / table 생성 utility의 DB 호환성 한계
[S4] TPC-C 5.11: 부하·측정 120분
TPC-C 5.11 §5.5.2.1: 정상 상태 뒤 측정 최소 120분
[S5] HammerDB: 기본 지원 DB 목록
README 기본 DB 목록. CUBRID 없음 / 문서 commit 2611d3c
[S6] BenchBase: DatabaseType 목록
DatabaseType 목록. CUBRID 없음 / 코드 commit 1aae257
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
23 / 25
[S1] 근거
[S2] 근거
[S3] 근거
[S4] 근거
[S5] 근거
[S6] 근거
Notes: 근거 자료 ① — benchmark와 CUBRID 연동 판단 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): S1: sysbench: 기능·드라이버·시간·분포 https://github.com/akopytov/sysbench S2: YCSB: C / B / A workload 정의 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/workloads S3: YCSB JDBC: 연결·스키마 호환성 https://github.com/brianfrankcooper/YCSB/tree/master/jdbc S4: TPC-C 5.11: 부하·측정 120분 https://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/pdf/tpc-c_v5.11.0.pdf S5: HammerDB: 기본 지원 DB 목록 https://github.com/TPC-Council/HammerDB/blob/2611d3cc0731393f6561e28daef4ff6a1d273c08/README.md S6: BenchBase: DatabaseType 목록 https://github.com/cmu-db/benchbase/blob/1aae2572924bc210382652f2c05e498636dea3f2/src/main/java/com/oltpbenchmark/types/DatabaseType.java HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 24
APPENDIX / SOURCES & LIMITATIONS
근거 자료 ② — 카운터 의미·확인 범위
[S7] CUBRID: statdump·페이지 카운터
[S8] MySQL 8.4: InnoDB 상태 변수
[S9] PostgreSQL 18: 통계·캐시 범위
[S10] PostgreSQL 18: pgbench
[S11] CUBRID: hit ratio 공식
[S12] 기존 pgbuf 벤치마크 전략
공식 문서 조회: 2026-10-19 KST. CUBRID manual: develop 3b6ae97b.
실제 benchmark·engine build·driver 호환성 실행은 하지 않았다. 시간·matrix·추천 순서는 제안이다.
DB 성능 순위나 현재 운영 hit/miss를 나타내는 실측 그래프는 포함하지 않았다.
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
24 / 25
[S7] 근거
[S8] 근거
[S9] 근거
[S10] 근거
[S11] 근거
[S12] 근거
Notes: 근거 자료 ② — 카운터 의미·확인 범위 설계 제안. 실측 결과 아님. 근거 (2026-10-19 조회): S7: CUBRID: statdump·페이지 카운터 https://github.com/CUBRID/cubrid-manual/blob/3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03/en/admin/admin_utils.rst#L1114-L1155 S8: MySQL 8.4: InnoDB 상태 변수 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-status-variables.html#statvar_Innodb_buffer_pool_read_requests S9: PostgreSQL 18: 통계·캐시 범위 https://www.postgresql.org/docs/18/monitoring-stats.html#MONITORING-PG-STAT-DATABASE-VIEW S10: PostgreSQL 18: pgbench https://www.postgresql.org/docs/18/pgbench.html S11: CUBRID: hit ratio 공식 https://github.com/CUBRID/cubrid-manual/blob/3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03/en/admin/admin_utils.rst#L2448-L2455 S12: 기존 pgbuf 벤치마크 전략 ../CBRD-27423/benchmark-strategy-2026-10-19.md HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.

## Slide 25
APPENDIX / COLLECTION EXAMPLES
수집 시작 예시 — 별도 collector에서 주기적으로 실행
CUBRID
cubrid statdump -i 1 -c benchdb
MySQL
SHOW GLOBAL STATUS WHERE Variable_name IN (
'Innodb_buffer_pool_read_requests', 'Innodb_buffer_pool_reads',
'Innodb_buffer_pool_read_ahead');
PostgreSQL
SELECT blks_hit, blks_read, stats_reset FROM pg_stat_database
WHERE datname = 'benchdb';
CBRD-27193 / PAGE BUFFER BENCHMARK / 2026.10.19
25 / 25
[S7] 근거
[S8] 근거
[S9] 근거
Notes: 수집 시작 예시 — 별도 collector에서 주기적으로 실행 명령은 사용법 예시다. DB 이름·권한·실행 버전을 맞추고 실제 출력의 변수 존재 여부를 확인한다. SHOW/SELECT의 주기 실행·timestamp 부착·구간 경계 처리는 collector가 담당한다. 누적 counter를 초기화하지 않고 시작/종료 snapshot 차이로 계산한다. PostgreSQL collector는 autocommit 등 짧은 트랜잭션을 사용하고 통계 반영 지연을 확인한다. 근거 (2026-10-19 조회): S7: CUBRID: statdump·페이지 카운터 https://github.com/CUBRID/cubrid-manual/blob/3b6ae97bfbdc664b010ffa933ded5a05b291ae03/en/admin/admin_utils.rst#L1114-L1155 S8: MySQL 8.4: InnoDB 상태 변수 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-status-variables.html#statvar_Innodb_buffer_pool_read_requests S9: PostgreSQL 18: 통계·캐시 범위 https://www.postgresql.org/docs/18/monitoring-stats.html#MONITORING-PG-STAT-DATABASE-VIEW HTML이 원본이며 PPTX는 정적 슬라이드다. 텍스트와 도형은 편집 가능하다. 수신 환경의 글꼴 대체 시 줄바꿈이 달라질 수 있다.